Giżycko, 26.06.2012r.

OGŁOSZENIE

SB.2601.8.2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na „Remont nawierzchni na drodze pow. nr 1853N Talki –Pańska Wola, od km 0+215 do km 0+365, długości 0,150 km”.

Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót. Wymaganym załącznikiem jest oferta wraz z kosztorysem ofertowym, według załączonego wzoru. Termin składania ofert ustala się do dnia 02.07.2012 r., do godz. 900, natomiast termin wykonania zadania do 31.07.2012 r.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie jedno kryterium – najniższa cena.

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro Zamawiający  nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań inwestora udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, tel. 87 -429 34 26 lub osobiście pokój nr 4.

T.W./T.W.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Józef  Pipiro

Przedmiar  robót

remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1853N Talki - Pańska Wola

od km 0+215 do km 0+365 o długości odcinka 0,150km

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo - żwirową, grubość warstwy 3cm. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. 150 m x 5,20 m = 780 m2 780 m2 x0,075 Mg/m2 = 58,5 Mg | Mg | 58,50 |
| 2. | Warstwa ścieralna z asfaltobetonu, grubość warstwy 4cm. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. 150 x 5,0m = 750,0 m2 | m2 | 750,0 |

| Oferta Nawiązując do ogłoszenia w sprawie remontu nawierzchni na drodze pow. nr 1853N Talki – Pańska Wola, od km 0+215 do km 0+365, długości 0,150 km oraz działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ( nazwa firmy oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) składam ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania za cenę .............................................................................. (brutto), zgodnie z poniższym kosztorysem. Jednocześnie zobowiązuję się do wykonania zadania w terminie do 31.07.2012 r. Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1853N Talki - Pańska Wola od km 0+215 do km 0+365 o długości odcinka 0,150km |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. | Wartość (netto) zł |
| 1. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo - żwirową, grubość warstwy 3cm. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. | Mg | 58,50 |  |  |
| 2. | Warstwa ścieralna z asfaltobetonu, grubość warstwy 4cm. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. | m2 | 750,00 |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| Wartość podatku VAT …….% |  |
| Razem wartość robót brutto |  |

.......................................

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)