Giżycko, 26.06.2012r.

OGŁOSZENIE

SB.2601.10.2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na  wykonanie zatoki autobusowej  przy drodze pow. nr 1853N Talki - Pańska Wola w m. Biała Giżycka,     w lokalizacji  od km 3+280 do km 3+321.

Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót. Wymaganym załącznikiem jest oferta wraz z kosztorysem ofertowym, według załączonego wzoru. Termin składania ofert ustala się do dnia 03.07.2012 r., do godz. 9 00, natomiast termin wykonania zadania do 31.08.2012 r.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie jedno kryterium – najniższa cena.

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro Zamawiający  nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań inwestora udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, tel. 87 -429 34 26 lub osobiście pokój nr 3.

T.W./T.W.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Józef  Pipiro

Przedmiar  robót

Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. nr 1853N Talki – Pańska Wola

w m. Biała Giżycka, w lokalizacji  od km 3+280 do km 3+321.

| Lp. | Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy10cm z wywiezieniem urobku na odl. 1km. 10 m x 1,5 m +6 m x 1,5 m = 24 m2 | m2 | 24,00 |
| 2. | Rozbiórka nawierzchni na zjeździe z betonu grubości 12cm | m2 | 13,50 |
| 3. | Koryto głębokości 20cm w gr. kat.III pod zatokę autobusową ze złożeniem urobku na nasyp pod peron | m2 | 84,00 |
| 4. | Warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm | m2 | 84,00 |
| 5. | Ręczne formowanie i zagęszczenie urobku z koryta na powierzchni peronu, gr. kat. III. | m3 | 16,80 |
| 6. | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 139,20 |
| 7. | Nawierzchnia z kostki szarej o gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z odzysku inwestora) | m2 | 55,20 |
| 8. | Nawierzchnia z kostki szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z odzysku inwestora) | m2 | 84,00 |
| 9. | Krawężnik uliczny betonowy 15x30cm wystający ustawiony na ławie z betonu z oporem | m | 28,00 |
| 10. | Krawężnik uliczny betonowy zatopiony ustawiony na ławie betonowej z oporem | m | 41,00 |
| 11. | Obrzeże betonowe 20 x 6cm po zewnętrznej stronie peronu | m | 51,00 |

Oferta Nawiązując do ogłoszenia w sprawie wykonania autobusowej przy drodze pow. nr 1853N Talki – Pańska Wola w m. Biała Giżycka, w lokalizacji od km 3+280 do km 3+321 oraz działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ( nazwa firmy oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) składam ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania za cenę .............................................................................. (brutto), zgodnie z poniższym kosztorysem. Jednocześnie zobowiązuję się do wykonania zadania w terminie do 31.08.2012 r. Kosztorys ofertowy na wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. nr 1853N Talki – Pańska Wola w m. Biała Giżycka Lp Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto (zł) 1. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy10cm z wywiezieniem urobku na odl. 1km. m2 24,00 2. Rozbiórka nawierzchni na zjeździe z betonu grubości 12cm m2 13,50 3. Koryto głębokości 20cm w gr. kat. III pod zatokę autobusową ze złożeniem urobku na nasyp pod peron m2 84,00 4. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm m2 84,00 5. Ręczne formowanie i zagęszczenie urobku z koryta na powierzchni peronu, gr. kat. III. m3 16,80 6. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m2 139,20 7. Nawierzchnia z kostki szarej o gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z odzysku inwestora) m2 55,20 8. Nawierzchnia z kostki szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z odzysku inwestora) m2 84,00 9. Krawężnik uliczny betonowy 15x30cm wystający ustawiony na ławie z betonu z oporem m 28,00 10. Krawężnik uliczny betonowy zatopiony ustawiony na ławie betonowej z oporem m 41,00 11. Obrzeże betonowe 20 x 6cm po zewnętrznej stronie peronu m 51,00 Wartość robót netto Wartość podatku VAT ……….% Razem wartość robót brutto

……………………………………………… (podpis /pieczątka osoby uprawnionej)