Numer sprawy: WE.2110/8/2012				        Giżycko, dnia 14.11.2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 133, poz. 759 ze zm.), zwana dalej uPzp lub ustawą.

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Pzp

Na zadanie pod nazwą:

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku – dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.

CPV:

45111300-1   Roboty rozbiórkowe

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261900-3   Naprawa i konserwacja dachów

45233251-3   Wymiana nawierzchni

45320000-6   Roboty izolacyjne

45223210-1   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45321000-5   Izolacja cieplna

Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

# Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

ul. Smętka 7

11-500 Giżycko

tel.  87 428-94-34

faks: 87 428-45-65

e-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Rozdział 2.

Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy.

- Niniejsze zamówienie stanowi część projektu „Uczmy się od siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Rozdział 3.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Białostockiej 3 w Giżycku. Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe (ścianki działowe), wykucie nowych otworów drzwiowych

- Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych

- Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych

- Wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej żelbetowej, demontaż balustrad, obudów grzejników

- Wyburzenie schodów i ścian wejścia do piwnicy w północnej części budynku

- Wyburzenie fragmentu przybudówki w poziomie piwnicy we wschodniej części budynku

- Rozebranie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

- Skucie tynków i okładzin ścian na poziomie piwnicy

- Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej ścian piwnicy

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji wentylowanej z płyt 
z włókno-cementu

- Montaż papy termozgrzewalnej na dachu budynku

- Montaż parapetów, rynien, czap kominowych, obróbek blacharskich dachu i gzymsów, kratek wentylacyjnych itp.

- Odtworzenie instalacji odgromowej

- Montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnych

- Montaż pochylni stalowej przed wejściem głównym do budynku

- Odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

- Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnej 
z obowiązującymi przepisami (o szer. 90 mm)

- Wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie El 60

- Wstawienie nowych witryn

- Murowanie ścianek działowych

- Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej

- Wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej wewnątrz budynku

- Montaż balustrad klatki schodowej, obudowy grzejników i rur

- Wykonanie posadzek z wykładziny PCV w pomieszczeniach i na traktach komunikacyjnych na wylewce samopoziomującej

- Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego

- Montaż instalacji oddymiającej na klatce schodowej wewnętrznej z wymianą okien

ż)   Tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów.

- Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano – wykonawczy, rysunki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do siwz.

- Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie 
z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości.  Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

- Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej siwz.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca ma przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonać pomiarów z natury w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości w projekcie. Wizja powinna być potwierdzona przez pracownika Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

    - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

    - Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

- Niniejsze zamówienie ma być zrealizowane do dnia 31.07.2013 r., przez co rozumie się zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może rozpocząć wykonywanie prac, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania nie wcześniej niż 2 stycznia 2013 r.

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - Wykonawca wykaże, ze zrealizował z należytą starannością (tj. prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku wymaga przedstawienia pełnozakresowych prac w zakresie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem m.in.: termomodernizację ścian zewnętrznych o pow. powyżej 500 m2, docieplenie stropodachu, wykonanie posadzek, roboty murarskie, roboty malarskie, poparte odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi, że prace te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, przy czym wartość ta dotyczy inwestycji w ramach jednego kontraktu (jednej umowy).

1.1.2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym:

- 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- 1 kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- 1 kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

    - Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

    - Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

- Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 1.1. - 1.3. nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, wymienionych w rozdziale 6 ust. 2 siwz. Z oświadczeń i dokumentów musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6. ust. 5 siwz. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

Rozdział 6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

- Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do siwz;

- Oświadczenie o akceptacji warunków umowy– załącznik nr 3a do siwz;

- Wypełnione „Zestawienie kosztów” – załącznik nr 7 do siwz.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełnienia określony został przez zamawiającego 
w rozdziale 5. siwz, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do siwz.

  - wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 siwz).

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 siwz).

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 6 siwz).

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego rozdziału.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 a siwz).

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 4.1. rozdziału 6 niniejszej siwz.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4, wymienione w:

  - pkt 4.2.-4.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 5.1. lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1.1.2. i 1.2.2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub ten podmiot.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale 6 ust. 4 pkt 4.2. lub nie jest podmiotem wymienionym w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4.2. lub we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz jej podpisem.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4, lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić 
w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Oferta wspólna winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

- 2.1.

- 4.1. – 4.4. niniejszego rozdziału,

dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

Rozdział 7.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, drogą e-mail oraz pisemnie.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia upływu połowy terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

  - Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do siwz.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieszcza na tej stronie.

  - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający zamieści zmiany także na tej stronie.

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację. Jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający zamieści te informację na tej stronie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Sprawy związane z przedmiotem zamówienia- Kazimierz Ambroziak – fax (87) 428 45 65, 
e-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

- Sprawy związane z przygotowaniem oferty – Katarzyna Pawliczuk – fax (87) 428 45 65,

e-mail: edukacja9@gizycko.starostwo,gov.pl

Rozdział 8.

Wymagania dotyczące wadium

#### Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 9.

Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 10.

Opis sposobu przygotowywania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które wykonawca będzie zaangażowany.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

- Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:

W zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej wg wzoru:

Nazwa wykonawcy

Adres

Oferta w postępowaniu pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku – dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.”

Nie otwierać przed 05.12.2012 r. godz. 10.15

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.

- Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

Rozdział 11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół 
i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 29, lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

- Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2012 r. do godz. 10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.12.2012 r. o godz. 10.15.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informację dotyczącą ceny oraz terminu wykonania.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz.

Rozdział 12.

Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w formularzu ofertowym cena musi być wyrażona w polskich złotych, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie.

- Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty. Zaoferowana cena będzie cena ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

- Cena ofertowa brutto winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do siwz zestawienia kosztów – załącznik nr 7 do siwz.

- Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

- Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zajęcia pasa drogowego itp.).

- W „Zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty netto wraz z podatkiem VAT oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku 
z realizacją zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Rozdział 13.

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,

  - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena oferty (brutto) – znaczenie 100%

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

W kryterium „cena” (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

X 100 pkt

- Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

Rozdział 14.

Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Jeżeli wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego to, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, warunkiem podpisania umowy w tym wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

- Jeżeli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, obowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

- W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

- Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca będzie obowiązany do złożenia dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane, potwierdzających, że osoby wskazane w „wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” tj. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych oraz kierownik robót sanitarnych, posiadają wymagane prawem uprawnienia zawodowe (w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę).

- Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do wykonywania niniejszego zamówienia jest:

  - Przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego podstawą do fakturowania częściowego wykonanych elementów robót, który będzie stanowił załącznik do umowy;

  - Przedłożenie zamawiającemu szczegółowego kosztorysu sporządzonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami). Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót 
w „zestawieniu kosztów”.

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział 15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - Pieniądzu,

  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - Gwarancjach bankowych,

  - Gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku. Na przelewie należy umieścić informację: „Przebudowa budynku SOSW w Giżycku – zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

### Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

### W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 3 lit. b-e zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

  - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

  - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

  - Kwotę gwarancji lub poręczenia,

  - Termin ważności zabezpieczenia,

  - Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych”.

### Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

  - 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane do dnia wykonania zadania.

  - 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady fizyczne.

### Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w pkt 3 lit. b –e Zamawiający wymaga, aby treść dokumentu/-ów zabezpieczenia uwzględniała postanowienia pkt 6 niniejszego rozdziału.

### Zamawiający informuje, że złożenie zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 3 lit. b-e, 
w których treści nie zostały uwzględnione wymogi pkt 6 będzie powodować skutki wymienione w Ustawie.

Rozdział 16.

Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian

#### Na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni opóźnienia spowodowanego zmianą wynikającą 
z konieczności:

        - występowania dłużej niż przez 20 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonywanych robót (fakt ten winien być udokumentowany informacją internetową z IMiGW) i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

    - Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; 
w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Rozdział 17.

Podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie określa części, która nie może być powierzona podwykonawcom.

- Zgodnie z art. 6471 kc do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane  
z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Z umowy lub jej projektu powinien wynikać zakres robót powierzonych podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Rozliczenie z Wykonawca nastąpi po udokumentowaniu faktu rozliczenia się przez Wykonawcę z podwykonawcą.

Rozdział 18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt 5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu. Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale 7. punkt 3 siwz.

- Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z punktem 10 niniejszego siwz, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 Pzp.

- Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

- Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

- Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.

Rozdział 19.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 20.

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Rozdział 21.

Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

Rozdział 22.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 23.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział 24.

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. Oferta złożona przez:

Nazwa wykonawcy: 		…………………………………………………………………………………

Siedziba:                		…………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:	…………………………………………………………………………………

Numer telefonu:		…………………………………………………………………………………

Numer faksu:			…………………………………………………………………………………

### ………………………………………………………………………………………………………………………

(pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie – jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane - Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku – dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż., współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 w ramach projektu „Uczmy się od siebie”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie w wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiamy w poniższej tabeli:

| Cena netto za całość przedmiotu zamówienia |  | zł |
| --- | --- | --- |
| VAT w kwocie |  | zł |
| Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia |  | zł |
| Słownie: |

- Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia rozpoczniemy nie wcześniej niż 2 stycznia 2013 r.

- Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.07.2013 r.

- Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały na okres 60 miesięcy. (gwarancja)

- Oświadczamy, iż udzielimy rękojmi na zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy.

- Oświadczamy, że przyjmujemy 21-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym przedstawiony w załączniku 
nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Projekt umowy”.

- Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w rozdziale 14. pkt od 2 do 6 specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

Funkcję kierownika budowy pełnić będzie

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych)

który/a posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, stosownie do przepisów prawa budowlanego.

Wyznaczamy osobę/osoby do kierowania robotami sanitarnymi, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych:

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

Wyznaczamy osobę/osoby do kierowania robotami elektrycznymi, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych)

W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się 
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty w formie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

Część I

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

Część II

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

(itd.)

Oferta zawiera następujące załączniki:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… itd.

Podpisy osób, upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Miejscowość, data

Pieczęć firmy

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w siwz, dotyczące w szczególności:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w siwz.

……………………………………………… 2012 r.

(miejscowość, data)

……….……………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2a do siwz

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w siwz.

………………………………………………… 2012 r.

(miejscowość, data)

…………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PROJEKT UMOWY							   Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA NR ……………….

zawarta w dniu ……………… 2012 roku w Giżycku pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko,

NIP: 845 17 39 094
reprezentowanym przez:

Kazimierza Ambroziaka – dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Przy kontrasygnacie Doroty Orłowskiej – Głównego Księgowego Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a ………………………………….

ul…………………………………

NIP:……………………………

którą reprezentuje(ą): ……………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku – dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.” Wydatek jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

- Zakres prac obejmuje m.in.:

- Roboty rozbiórkowe (ścianki działowe), wykucie nowych otworów drzwiowych

- Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych

- Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, czap kominowych, wywiewek wentylacyjnych

- Wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej żelbetowej, demontaż balustrad, obudów grzejników

- Wyburzenie schodów i ścian wejścia do piwnicy w północnej części budynku

- Wyburzenie fragmentu przybudówki w poziomie piwnicy we wschodniej części budynku

- Rozebranie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

- Skucie tynków i okładzin ścian na poziomie piwnicy

- Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej i przeciwwodnej ścian piwnicy

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji wentylowanej z płyt z włókno-cementu

- Montaż papy termozgrzewalnej na dachu budynku

- Montaż parapetów, rynien, czap kominowych, obróbek blacharskich dachu i gzymsów, kratek wentylacyjnych itp.

- Odtworzenie instalacji odgromowej

- Montaż konstrukcji stalowej schodów ewakuacyjnych

- Montaż pochylni stalowej przed wejściem głównym do budynku

- Odtworzenie chodnika z kostki betonowej wokół budynku

- Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) zgodnej z obowiązującymi przepisami (o szer. 90 mm)

- Wymiana wskazanej stolarki okiennej na okna o klasie El 60

- Wstawienie nowych witryn

- Murowanie ścianek działowych

- Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie w miejscu wyburzonej klatki schodowej

- Wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej wewnątrz budynku

- Montaż balustrad klatki schodowej, obudowy grzejników i rur

- Wykonanie posadzek z wykładziny PCV w pomieszczeniach i na traktach komunikacyjnych na wylewce samopoziomującej

- Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego

- Montaż instalacji oddymiającej na klatce schodowej wewnętrznej z wymianą okien

- Tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określają projekt budowlany przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, przedmiarami robót, projektem budowlanym przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowiązku weryfikacji tych dokumentów w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w nich wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.

- Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem wszelkich urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach.

- Przy wykonywaniu robót związanych z demontażem połaci dachowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie prace zabezpieczające w celu należytego zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych przed działaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, porywisty wiatr, etc.).

- W wypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac remontowych poza godzinami funkcjonowania Placówki Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w tym czasie na jej terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 5-ciu dni powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§ 2

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Każdorazowa zmiana podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego:

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
z podwykonawcą za roboty wykonywane przez podwykonawcę,

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej umowy, o której mowa w pkt b) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku nie złożenia umowy w w/w terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8, jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

§ 3

- Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi ………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………………………… złotych  brutto, w tym podatek VAT ……… % w kwocie ……………… zł oraz …………………………… zł netto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej na placu budowy i zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia.

- Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych i zakończonych elementów robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 
w fakturze.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą,

  - Przejęcie terenu budowy,

  - Uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów  wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

  - Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

  - Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

  - Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - Utrzymanie porządku na terenie budowy,

  - Zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i poprawność oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

  - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy,

  - Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym przedstawicielom projektanta, pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu umowy,

  - Umieścić na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjną,

  - W przypadku przerwania robót zabezpieczyć wykonane roboty przed zniszczeniem,

  - Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w terminie 
3 dni po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót,

  - Odtworzenie uszkodzonych dróg, chodników, zieleni,

  - Usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 ze zmianami),

  - Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń,

  - Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót) w 4 egzemplarzach oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egzemplarzach,

  - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,

  - Pisemne powiadamianie inwestora o planowanych odbiorach:

- Robót częściowych – z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym,

- Końcowych z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.

  - Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu robót jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.   Pisemne przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją projektową i dziennikiem budowy,

b.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

c.   Dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

d. Rozpoczęcie najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, odbioru końcowego.

3.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na terenie budowy.

§ 5

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie nie wcześniej niż od 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

    - Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram, sporządzony przez Wykonawcę 
i uzgodniony z Dyrektorem szkoły, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

    - W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu robót, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zmianie.

§ 6

- Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie …………………………………

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora nadzoru zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 7

Kierownikiem robót objętych umową będzie ……………………………………………………

§ 8

- Wykonawca ponosi koszty wykonania i wprowadzenia oznakowania robót wynikłe w trakcie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak również terminy na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokólarnie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót,

    - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 
w § 11.

§ 10

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru robót.

  - W okres gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad.

  - Termin usunięcia wad określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, chyba że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

  - W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy należne kary umowne określone w § 11 ust. 2, jak również dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót złoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny na stolarkę okienną i drzwiową, ustalający gwarancję jakości na stolarkę okienną i drzwiową na okres nie krótszy niż 5 lat.

  - Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje 
z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.

§ 11

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za wykonanie całości robót.

- Ponadto Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi przedmiotu umowy, a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- W przypadku opuszczenia przez Wykonawcę placu budowy, bez uzgodnienia z Zamawiającym na okres powyżej 5-ciu dni, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości robót – za każdy dzień nieobecności na placu budowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku nie podjęcia realizacji zobowiązania przez Wykonawcę w okresie powyżej 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 1, 2 i 3 kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w §3 ust. 1 tj. ………………………………… PLN (słownie:......  /100), które winno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy będzie zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70%- w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia

- 30%- w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady

- Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”.

- Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – 
w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj. ……………………… PLN (słownie:   /100) oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj. ………………………………………………… PLN (słownie    /100).

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

  - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

  - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

  - Kwotę gwarancji lub poręczenia,

  - Termin ważności zabezpieczenia,

  - Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych”.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego nr 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030 w Mazurskim Banku Spółdzielczym 
w Giżycku najpóźniej w dniu podpisania umowy. Na przelewie należy umieścić informację: „Przebudowa budynku SOSW – zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

- Datą wniesienia zabezpieczenia jest w takim wypadku data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

- Na wypadek zamiaru wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji powinna być uzgodniona z Zamawiającym i odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadającym wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom, przepisom i obowiązującym nakazom wydawanym przez władze państwowe i lokalne dotyczących przedmiotu umowy.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający czas trwania opóźnienia spowodowanego zmianą wynikającą z konieczności:

##### Występowania dłużej niż przez 20 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonywanych robót (fakt ten winien być udokumentowany informacją internetową z IMiGW).

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego:

-	dwa otrzymuje Zamawiający,

-	jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 3a do siwz

Oświadczenie o akceptacji warunków umowy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku – dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.” oświadczam(y), 
że akceptuję(emy) treść umowy, wzór której zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.

…………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do siwz

……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko/funkcja w realizacji zamówienia | Doświadczenie* i wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe/ Numer uprawnień i specjalność | status osoby/ wskazać czy jest to personel udostępniony a jeżeli tak to od kogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………………………… ……………………………………… kierownik budowy |  |  |  |
| 2. | ……………………………… ……………………………… kierownik robót elektrycznych |  |  |  |
| 3. | ……………………………… ……………………………… Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |
| Itd. |  |  |  |  |

#### * wpisać rodzaje zamówień o podobnym charakterze, w których uczestniczyli

#### W załączeniu przedkładamy oświadczenia wykazanych osób o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 6 do siwz).

………………………………………………… 2012 r.

(Miejscowość, data)

………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczęć)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | ODBIORCA ADRES / DANE KONTAKTOWE | ZAKRES PRZEDMIOTOWY (ogólne informacje: nazwa, rodzaj, itp.) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (brutto) | DATA i MIEJSCE WYKONANIA (ODBIORU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Itd. |  |  |  |  |

Uwaga! Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające informacje, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. referencje, protokoły końcowe odbioru robót, itp. Potwierdzenia powinny zawierać, nazwę inwestora, daty wykonania inwestycji, wartość robót, zakres robót.

…………………………………………… 2012 r.

(Miejscowość, data)                                                                                 ...........................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do siwz

Oświadczenie

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności osoby wskazane w „wykazie osób”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

………………………………………………2012 r.

(Miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7 do siwz

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| L.p. | RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO w zł | Podatek VAT | WARTOŚĆ BRUTTO w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż docieplenia elewacji ze styropianu 14 cm wraz z wywozem/utylizacją |  |  |  |
| 2. | Wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami z wełny skalnej gr. 15 cm z wykonaniem elewacji wentylowanej z płyt z włókno-cementu |  |  |  |
| 3. | Naprawa dachu – zerwanie istniejącego pokrycia z utylizacją papy i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbek blacharskich |  |  |  |
| 4. | Demontaż istniejących fragmentów instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji odgromowej |  |  |  |
| 5. | Demontaż nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie warstwy odsączającej i ponowny montaż z zastosowaniem podsypki cementowo –pisakowej |  |  |  |
| 6. | Wykonanie izolacji fundamentów styrodurem z okopaniem i przygotowaniem powierzchni oraz wyprawą nad gruntem |  |  |  |
| 7. | Wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych |  |  |  |
| 8. | Wykonanie rampy stalowej – zewnętrznego podjazdu (pochylni) dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 9. | Wykonanie w budynku nowych posadzek z materiałów spełniających wymagania przeciwpoślizgowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej określone dla budynków użyteczności publicznej |  |  |  |
| 10. | Balustrady i pochwyty wewnętrzne |  |  |  |
| 11. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 12. | Roboty murowe |  |  |  |
| 13. | Roboty malarskie |  |  |  |
| 14. | Przebudowa klatka schodowej wewnętrznej |  |  |  |
| 15. | Wykonanie posadzka na gruncie pod wewnętrzną klatką schodową |  |  |  |
| 16. | Montaż stolarka drzwiowa i okiennej |  |  |  |
| 17. | Doposażenie elektrycznych rozdzielni głównych |  |  |  |
| 18. | Wykonanie instalacji oddymiania |  |  |  |
| 19. | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
| 20. | Wykonanie instalacji przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

……………………………………… 2012 r.

(Miejscowość, data)                                               ………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)