Załącznik Nr 1

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

- Centrala telefoniczna – dane techniczne

  - Charakterystyka centrali telefonicznej

Centrala, w przyszłości ma spełniać funkcję serwera telekomunikacyjnego. Powinna ona odznaczać się modułową budową i otwartą architekturą. W miarę rozbudowy czy zmiany sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego powinna umożliwić stopniowe przechodzenie na transmisję cyfrową (ISDN, IP) z zachowaniem dotychczasowych i dostarczeniem nowych usług. Ma umożliwić migrację na nowe technologie zarówno po stronie sieci jak i po stronie abonenta. Nowe funkcje mogą być realizowane przez późniejsze wymienianie lub dodawanie modułów do podstawowej konfiguracji centrali.

Centrala powinna  współpracować  z każdą kombinacją telefonów IP, analogowych i cyfrowych.

Oprogramowanie centrali powinno umożliwić redukcję kosztów połączeń przez wybór najtańszej drogi połączeniowej. W przypadku przeciążenia lub awarii łączy, system powinien automatycznie znajdywać drogi obejścia i to całkowicie niezależnie od typu łączy.

Dołączone do centrali oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe dokonywanie zmian w konfiguracji centrali i prowadzenie taryfikacji dla każdego abonenta wewnętrznego. Zarządzanie centralą powinno być możliwe przez port RS-232, USB i sieć LAN.

Wykonawca winien dostarczyć i zamontować centralę do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej – zastąpi dotychczasową centralę DIGITEX DCT 80.

  - Wymogi ilościowe cyfrowej centrali telefonicznej

- 8 łączy miejskich analogowych

- 40 portów wewnętrznych analogowych (z możliwością zwiększenia tej liczby o kolejne) z wybieraniem  DTMF i dekadą oraz funkcją CLIP

- Wbudowane interfejsy do zarządzania i taryfikowania: RS-232, USB, LAN

- Aplikacja do zarządzania i administrowania systemem telekomunikacyjnym w języku polskim działająca w środowisku Windows,

- Obudowa wieszana na ścianie.

- Przełącznica z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym linii wewnątrz obudowy.

- Wbudowane akumulatory zapewniające pracę przez min. 4 godz. w razie awarii zasilania.

- Aparat systemowy AWIZO z konsolą z min. 40 programowanymi przyciskami.

- Opis wymagań dla cyfrowej centrali telefonicznej

  - Opis systemu

Oferowana cyfrowa centrala telefoniczna musi gwarantować możliwość:

- Dołączania łączy miejskich analogowych, ISDN PRA, ISDN BRA oraz łączy abonenckich analogowych,

- Dołączania łączy abonenckich analogowych, cyfrowych po jednej parze przewodów, cyfrowych EURO ISDN po 2 parach przewodów, systemowych IP po łączach LAN,

- Usługa Voice over IP -  tylko przez dołożenie odpowiednich kart wewnętrznych do systemu,

- Funkcja identyfikacji numeru dzwoniącego CLIP dla wszystkich abonentów wewnętrznych wyposażonych w aparaty analogowe lub cyfrowe z funkcją CLIP,

- Współpraca systemu z aparatami telefonicznymi różnego typu (cyfrowymi i analogowymi; wybieranie numerów na portach wewnętrznych w trybach; tonowym (DTMF) i impulsowym (DEKADA)) po łączu jednoparowym.

- Obsługa ruchu przychodzącego w oparciu  o numery DDI,

- Zintegrowana poczta głosowa z powiadomieniem o nowych wiadomościach,

- Funkcje DISA i INFOLINIA,

- Automatyczny transfer faksu dla wszystkich linii miejskich,

- Analogowe linie wewnętrzne umożliwiające transmisję modemową 56kbps,

- Tworzenie wewnętrznej książki telefonicznej dla wszystkich abonentów systemu na min. 1000 pozycji,

- Tworzenia grup abonentów wewnętrznych o numerze pilotowym grupy (każdy abonent grupy o indywidualnym numerze), z sygnalizacją wywołania zewnętrznego na wszystkich liniach grupy,

- Równomierny rozkład ruchu przychodzącego wewnątrz grupy oraz jego korektę dla min 5 grup po 20 abonentów w grupie,

- Transfer połączeń zewnętrznych i wewnętrznych z każdej linii wewnętrznej,

- Zestawianie połączeń konferencyjnych,

- Przenoszenie wywołań, zawieszanie połączeń, automatyczne przenoszenie wywołań na inny numer wewnętrzny w przypadku nie zgłoszenia się abonenta  wywołanego,

- Sygnalizacja rozmowy oczekującej,

- Rozróżnianie dzwonienia dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych,

- Możliwość nadawania restrykcji (ograniczania możliwości zestawiania połączeń) dla poszczególnych abonentów wewnętrznych (klasy uprawnień  użytkowników),

- Wybór najtańszej drogi realizacji połączeń (LCR, ARS), wykorzystując niezależnych operatorów międzystrefowych,

- Zachowywanie konfiguracji ustawień centrali w przypadku całkowitego zaniku zasilania centrali,

- Rejestracja realizowanych połączeń poprzez system taryfikacji (aplikacja dla systemu Windows 2000/XP/Vista w języku polskim wraz z buforem min. 25 000 połączeń), dokonywanie wydruków wraz z podaniem: kosztu, czasu połączenia, numeru wewnętrznego realizującego połączenie, numeru z jakim uzyskano połączenie, daty, godziny  umożliwiającą taryfikację w systemie,

- Konfiguracja ustawień i parametrów systemu z programu administracyjnego w języku polskim dla systemu Windows 2000/XP/Vista

- Możliwość rozbudowy systemu w obrębie tej samej jednostki tylko poprzez dołożenie kart wewnętrznych do 110 portów wew. i 60 linii (kanałów) miejskich (2 ISDN PRA),

- Tryb pracy centrali w trybie dziennym i nocnym,

- Restart systemu z zachowaniem jego ustawień,

- Zdalna diagnostyka i konfiguracja systemu,

- Możliwość zaprogramowania wewnętrznych abonentów bez przydzielonego wyposażenia tzw. abonenci wirtualni,

- Praca centrali w normalnych warunkach klimatycznych pomieszczenia (bez klimatyzacji),

- Zasilanie 230 V

  - Opis aparatu systemowego

- Aparat cyfrowy pracujący na jednej parze przewodów,

- Wyświetlacz LCD z prezentacją numeru dzwoniącego,

- Komunikaty w języku polskim,

- Co najmniej 40 przycisków programowalnych szybkiego wybierania (może być dołączona dodatkowa konsola),

- Regulacja głośności dzwonka,

- Tryb głośnomówiący.

- Uwagi dodatkowe

- Oferowana centrala telefoniczna oraz aparaty telefoniczne muszą spełniać obowiązujące normy w zakresie:

  - bezpieczeństwa,

  - kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie w wymogami Unii Europejskiej (dokumenty zgodności muszą być dołączone wraz z ofertą).

- Montaż centrali obejmuje:

  - mocowanie centrali bezpośrednio do ściany (system mocowania dostosowany do istniejących warunków technicznych),

  - włączenie do istniejącego podsystemu okablowania (po stronie wewnętrznej i miejskiej),

  - uruchomienie systemu zasilania awaryjnego centrali,

  - wykonanie potrzebnych testów i prób sprawnościowych,

  - zaprogramowanie centrali według wymagań użytkownika,

  - dostarczenie instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń (instrukcje w języku polskim),

  - montaż i uruchomienie dostarczonego systemu w sposób minimalnie zakłócający normalny cykl pracy urzędu (wcześniej uzgodniony i zaplanowany),

  - szkolenie personelu (w siedzibie Zamawiającego) z zakresu podstawowej obsługi (dostarczonego sprzętu i oprogramowania).

- Wykonawca udzieli:

  - 24 miesięcy gwarancji na dostarczony na przedmiot zamówienia,

  - telefonicznej pomocy technicznej przez okres trwania gwarancji.

- Wykonawca ma zapewnić, że czas reakcji serwisu rozumiany jako okres od chwili zgłoszenia zdarzenia do chwili podjęcia pierwszych czynności serwisowych zmierzających do usunięcia awarii wynosi maksymalnie 4 godziny w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do godziny 12:00 w dniu roboczym. W razie zgłoszenia awarii po godz. 12:00 pierwsze czynności serwisowe zmierzające do usunięcia awarii muszą być podjęte najpóźniej o godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Dni robocze przez Zamawiającego rozumiane są od poniedziałku do piątku włącznie.

- W okresie gwarancji Wykonawca dokonuje czynności serwisowych w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku niemożliwości usunięcia usterki na miejscu Wykonawca zabiera sprzęt do swojego serwisu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - zapewniając sprzęt zastępczy.

SM/SM