Powiat Giżycki

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

tel. (087) 429 94 34, (0 87) 429 94 35; fax (0 87) 428 45 65

e-mail edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, dnia 26 października 2009 r.

Znak: WE.2110/9/2009

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

i innych potencjalnych wykonawców

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania Pt. „Dostawa maszyn i sprzętu do Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.”

Numer ogłoszenia: - 353070-2009; data zamieszczenia: 09.10.2009 r.

Odpowiedzi na pytania zadane 16 października 2009 r.

Pytanie nr 1

Zamówiony ciągnik nie ma podanej specyfikacji wyposażenia tzn. obciążniki, pneumatyka, oświetlenie, ponieważ ma być na nim zamontowany ładowacz więc musi być obciążony tył.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia przedmiot zamówienia, zawarty w II części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następujące dodatkowe wyposażenie:

Obciążniki: 250 kg (przód 100 kg, tył 150 kg)     O/S

Pneumatyka: standardowa

Oświetlenie: -    dwa przednie, główne światła

- 2 reflektory robocze z przodu

- 2 reflektory robocze z tyłu

- światła ostrzegawcze i kierunkowskazy

# Pytanie nr 2

Brak kompletacji ładowacza czołowego czyli sterowania, łyżka, chwytak do bel, krokodyl, to wszystko nie jest wyposażeniem standardowym.

Odpowiedź:

Wraz z ładowaczem należy dostarczyć:

- krokodyl (ilość zębów: 8)

Wymagane sterowanie: rozdzielacz trójsekcyjny.

# Pytanie nr 3

Pług 120 B 40 3+ jest pługiem zabezpieczonym w systemie zrywanym którego się obecnie na naszych terenach nie stosuje ze względu na kamienie, stosuje się pługi z zabezpieczeniem non stop czyli 120 R40 3+

Odpowiedź:

Zamawiający zamienia pług 120 B 40 3+ na pług 120 R 40 3+.

# Pytanie nr 4

Czy rozdrabniacz do słomy można zastąpić zestawem maszyn rozdrabniających zapewniających lepsze parametry materiału do peletowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany, z tym, że zestaw maszyn ma zapewniać wydajność i rozdrobnienie nie mniejsze niż rozdrabniacz Tomahawk 404M oraz powinien współpracować z  traktorem o mocy 60/82 kW/KM.